## Slide 1
Workshop
Energy Management (Requirements and Basic Approach)
This project has received funding from the European Union’s H2020 Coordination Support Action under Grant Agreement No.785047.
Towards a Sustainable Agro-Food Industry. Capacity Building Programmes in Energy Efficiency.

## Slide 2
Einleitung und Überblick
Aufgabenfokus Top-Management
GAP-Analyse & Ergebnisse
Agenda
P
H
V
A
Führung
Planung
Betrieb
Leistungs-bewertung
Verbesserung
Notes: 5 min
Vorstellung der Agenda
Grundsätzlicher Ablauf ähnlich internes Audit aber eher gemeinsame Erarbeitung:
  Zum Rausarbeiten von Lücken bzw. erforderlicher ToDos werden Top-Management Aufgaben kurz vorgestellt, dabei Fokus auf Neuerungen/ änderungen
  Abgleich mit der Ist Situation im Unternehmen per Pinnwand
  Bei Abweichung von der Norm ggf. gemeinsame Erarbeitung zum Lückenschluss
Ergebnis des Tages: Abweichungsbericht mit Handlungsbedarf

## Slide 3
Einleitung und Überblick

## Slide 4
Anforderungen an Stellen, die Energiemanagementsysteme auditieren und zertifizieren (Verpflichtend für akkreditierte Stellen, dadurch ergeben sich indirekt Anforderungen auch für Unternehmen)
EN ISO 50001:2018 Energiemanagement-systeme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung
50000er Normenfamilie - Überblick
ISO 50003:2014
  Energiemanagementsysteme - Messung und Verifizierung der energiebezogenen Leistung von Organisationen - Allgemeine Grundsätze und Anleitung
(Leitfaden für systematische Nachweismessungen der umgesetzten Maßnahmen, Erstellung von Mess- und Überprüfungsplan).
ISO 50015:2014
Energiemanagementsysteme – Anleitung für die Anwendung, Wartung und Verbesserung des EnMS
ISO 50004:2014
Messung der energiebezogenen Leistung unter Nutzung von energetischen Ausgangsbasen (EnB) und Energieleistungskennzahlen (EnPI) – Allgemeine Grundsätze und Leitlinien
(Leitfaden für Anwender mit methodischen Ansätzen & Praxisbeispielen zu Energie-kennzahlen, Anwendungshilfe zur Identifizierung von Einfluss-größen & Erstellung von EnPI)
ISO 50006:2014

## Slide 5
Übergangsregelung
21.08.2018
  Veröffentlichung 50001:2018
20.08.2021
  Verfallsdatum für Zertifikate nach alter Norm
20.02.2020
danach nur noch Audits (Erst-/Rezertifizierung und Überwachung) nach neuem Standard
Übergangsfrist: 3 years

## Slide 6
Übernahme der „High-Level-Structure“
Stärkere Verantwortung und Mitwirkung des Top-Managements
Stärkere Integration in strategische Managementprozesse, insb.
  in particular:
  Kontext- und Risikoanalyse
  Sicherstellung Zielerreichung
  Bestimmung von Kompetenz und Kommunikation
  Ressourcenplanung
Einführung des Konzepts der Normalisierung von Kennzahlen und Ausgangsbasen für konkretere Nachweisführung
Ergänzungen bzgl. des Plans für die Energiedatensammlung
Begriffliche Klarstellungen und Aktualisierung von Definitionen
Wesentliche Änderungen der 50001:2018
Notes: Approx.3-5 Minutes
Short introdruction to key facts which can be found in foreword of ISO Standard
Emphasize importance of Top-Management Actions:
Integration of Energy related topics into corportate planning
Responsibility for reaching targets
Definiton of needed Communication and training
Planning of financial and personnel ressources

## Slide 7
Adoption to the " High-Level-Structure ".
Greater responsibility and involvement of Top Management.
Stronger integration into strategic management processes,
  in particular:
  Context and risk analysis.
  Securing achievement of objectives.
  Determination of competence and communication.
  Resource planning.
Introduction of the concept of the normalization of key figures and starting points for more concrete evidence management.
Amendments to the Energy Data Collection Plan.
Clarification of concepts and updating of definitions.
Significant changes to 50001:2018

## Slide 8
„Die oberste Leitung trägt die gesamte Verantwortung für die Erfüllung der Anforderungen nach diesem Dokument. (…)
Im Zuge der Kommunikation innerhalb der Organisation kann die oberste Leitung die Wichtigkeit des Energiemanagements durch Tätigkeiten zur Einbeziehung der Mitarbeiter hervorheben, beispielsweise durch Befähigung, Motivation, Anerkennung, Schulung und Teilhabe.“
UNE EN ISO 50004:2018, A.5
Führung und Verantwortung

## Slide 9
Stärkere Verantwortung der „obersten Leitung“
Festlegung des Anwendungsbereichs und der Grenzen
Bildung EnMS – Team und Unterstützung/ Qualifizierung relevanter Akteure
Integration des EnMS in die Geschäftsprozess
Festlegung von Energiepolitik, Zielen und Energiezielen
Sicherstellung Genehmigung und Umsetzung Aktionspläne
Sicherstellung, dass erforderliche Ressourcen zur Verfügung stehen
Vermittlung Bedeutung des EnMS
Sicherstellung Erreichung der Ergebnisse EnMS, insb. Verbesserung EnMS-Organisation und Energiebezogene Leistung (EbL).
Sicherstellung geeignete EnPIs bzgl. EbL
Sicherstellung von Prozessen um Veränderungen zu bestimmen und zu behandeln
Verantwortung der obersten Leitung (Kap. 5.1)
Verantwortung Top-Management

## Slide 10
Kontext & Stakeholderanalyse
Risiko & Chancen
Ermittlung
Maßnahmenableitung aus Chancen & Risiken
Leitung
Energieteam
Strategische Planung
Taktische Planung
Quelle: Eigene Darstellung basierend auf DIN ISO 50001:2018, Bild A.2
Integration in die strategischen Managementprozesse
Input
Planung
Ergebnisse
Energieträger
Energieeinsätze
Energieverbraucher
Energetische Bewertung
Ermittlung der SEU inkl.
- relevante Variablen
- energiebezogene Leistung
- relevantes Personal
Priorisierung Effizienzmaßnahmen
Bewertung Energieeinsatz & Verbrauch
Verbrauchsprognose
Effizienzmaßnahmen
Hauptverbraucher (SEU)
Kennzahlen
Energieziele
Plan zur Energiedatensammlung

## Slide 11
Kontext- und Stakeholderanalyse
interne & externe Themen bestimmen, die Einfluss auf das EnMS und die ebL haben (Umfeld-/Kontextanalyse)
Interessierte Parteien mit Einfluss auf ebL und EnMS bestimmen
relevante Anforderungen und Erwartungen der Parteien und den Umgang mit den identifizierten Punkten bestimmen
Erwartete Nachweise
Kontextanalyse
Stakeholderanalyse (Themen, Parteien, Anforderungen), ggf. als Teil der Kontextanalyse
Eingaben für die Planung

Integration in die Managementprozesse
Wird bereits eine Kontext-Stakeholderanalyse durchgeführt?
¿
Notes: Describir los nuevos requisitos de los Capítulos (4.1, 4.2,).
Explicar nuevo vocabulario
Explicar el hacer real:
Identifique los temas relevantes relacionados con SGEn / ebL, por ejemplo, Innovaciones técnicas, nuevos requerimientos del cliente, modificaciones legales, etc.
Uso del análisis PESTEL (político, económico, social, técnico, ecológico, legal)
Luego verifique si hay partes interesadas.
Compruebe si la integración en el IMS existente es posible, ya que el análisis de las partes interesadas se realiza con frecuencia en otras personas.

## Slide 12: Integration in die Managementprozesse Kontextanalyse– Beispiele
Politische Faktoren
2° Grad-Ziel
Klimaschutz auf deutscher und europäischer Ebene
  NAPE
Änderungen der Steuerpolitik
Unternehmenspolitik
Geschäftspolitik
Soziale Faktoren
Ressourcen für EnM
Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter Energieeffizienz
Mitarbeiterbeteiligung bzgl. Energie im Unternehmen
Verantwortung in der Region
Ökologische Faktoren
Umweltschutzauflagen
Ausstoß Emissionen
Wasserverbrauch
Energetische Gebäudemodernisierung (z.B. Wärmeisolierung)
Anforderungen von Aufraggebern bzgl. CO2
Ökostrom
Ökonomische Faktoren
Energiepreisentwicklung
Rohstoffpreise
Steuerrückerstattung (SpAefV)
Energieeinsparung
Umsatzwachstum / Produktionsauslastung
Fördermittel (BUND, Land)
Technische Faktoren
Entwicklung Energietechnik
Sektorenkopplung
  Speichertechnologien
  Erneuerbare Energien
  E-Mobility
Digitalisierung Infrastruktur, Software, GLT,…
Rechtliche Faktoren
Beachtung aller rechtlichen Vorgaben (z. B. StromStG, EnergieStG, EEG)
ETS
Audit/Reportingpflicht
  CSR
  ISO 50001/16247-1
Notes: If time is abundant you can do brainstorm with Top Management regarding Context and Stakeholders,
otherwise show and explain selected examples from Table above

## Slide 13
Beispiele Interessierte Parteien
Kapitalgeber/ Investoren Unternehmensleitung Controlling Mitarbeiter Gesetzgeber Öffentlichkeit Klima-Partnerschaft Kunden
Stockholder Analyse
Beispiele Erwartung/ Anforderung
Hohe Kapital-Rendite Einhaltung Unternehmensziele Sicherstellung Energie-Steuereffekte Innovativer & sicherer Arbeitsplatz Einhaltung der Energie-Gesetzgebung Energieschonende Produktion Einhaltung der Klimaziele Preise/Verfügbarkeit
Integration in Strategic Management Processes
Notes: Véase más arriba

## Slide 14
Kontext & Stakeholderanalyse
Risiko & Chancen
Ermittlung
Maßnahmenableitung aus Chancen & Risiken
Leitung
Energieteam
Strategische Planung
Taktische Planung
Quelle: Eigene Darstellung basierend auf DIN ISO 50001:2018, Bild A.2
Integration in die strategischen Managementprozesse
Input
Planung
Ergebnisse
Energieträger
Energieeinsätze
Energieverbraucher
Energetische Bewertung
Ermittlung der SEU inkl.
- relevante Variablen
- energiebezogene Leistung
- relevantes Personal
Priorisierung Effizienzmaßnahmen
Bewertung Energieeinsatz & Verbrauch
Verbrauchsprognose
Effizienzmaßnahmen
Hauptverbraucher (SEU)
Kennzahlen
Energieziele
Plan zur Energiedatensammlung

## Slide 15
Risiko- und Chancenanalyse
  Bestimmung Chancen und Risiken für EBL und EnMS
  Maßnahmen zum Umgang mit Chancen und Risiken definieren
  Wirksamkeit der Maßnahmen bewerten
Erwartete Nachweise
    Chancen und Risikoanalyse (ggf. im Rahmen der Kontextanalyse)
    Maßnahmen zum Umgang mit Chancen und Risiken (ggf. in Aktionsplan, Korrektur- und Vorbeugemaßnahmenplan oder Maßnahmenplan EnMS)
Planungsprozess
Integration in die Managementprozesse
Wird bereits eine Risikoanalyse gemacht
¿


## Slide 16
Task Focus Top Management

## Slide 17
 | Stakeholder | Anforderungen | Relevanz (1-5) | Regelung / Ansatzpunkte | Risiko / Chance
1 | Einkauf / Controlling | Stabilität / Reduzierung Energiekosten | 4 | Investitionen in grüne Technologien und Prozesse mit Fördermitteln | Chance
2 | Mitarbeiter | Attraktiver Arbeitgeber Ressourcen Aus- / Weiterbildung bzg. Einfluss auf Energieeffizienz | 3 | Ressourcenmanagement Schulung-, Motivationskonzept für Energieeffizienz | Chance
3 | Management | EEG-Befreiung, Steuerrückerstattung Image | 5 | Umsetzung des EnM / ISO 50001 mit den erforderlichen Ressourcen | Chance
4 | Kunden | Anforderungen präzise Daten bzgl. CO2-Werte Produkte Klimaschutz | 4 | CO2-Ausweis Produkte, Messung, Berichterstattung | Risiko
5 | Politik / Gesetzgebung | Einhaltung Energie- und Klimaziele für Unternehmen (Deutschland / EU) | 5 | Einführung Betrieb ISO 50001 und/oder Durchführung Energieaudits gem. EDL-G Wahrung Compliance | Risiko
Bewertung Risiko & Chancen - Beispiele
Integration in die Managementprozesse
Notes: Una posibilidad de calificación de riesgos y recompensas (evaluación de relevancia simple)

## Slide 18
 | Risiko / Chance | Herkunft | Ursache | Bewer-tung Risiko | Bewer-tung Chance | Maßnahme | Prio
1 | Nichteinhaltung Verpflichtungen | Gesetzgeber | Gesetze u. Termine werden vergessen | 5 |  | Kontinuierliche Aktualisierung Rechtskataster, Termintreue durch Zusammenarbeit mit Newsdienst | 5
2 | Energiepreis-/ CO2-Reduzierung | Technologie EnMS | Potential Überkapazitäten aus der Windenergie zu veredeln (Sektorenkopplung) |  | 4 | Konzept und Wirtschaftlichkeitsprüfung Umstellung Wasserstoff-produktion (Erdgas) auf Strom über Elektrolyse. | 3
3 | Personal | EnMS | Erforderliche Ressourcen für Umsetzung Energieziele und Erhalt Zertifikat | 3 |  | Durchführung Ressourcenaudit zur Planung der erforderlichen und notwendigen Schritte bis zur Zertifizierung. | 2
4 | Personal | EnMS | Einarbeitung neue Mitarbeiter im Betrieb. Ineffizientes Anlagenmanagement. |  | 3 | Schulung Anlagenverantwortliche und wöchentlichen Aushang Energieverbrauch & Kennzahlen. | 3
5 | Wasserverfüg-barkeit Image Unternehmen i.d. Region | Wasser-verband | Hoher Wasserverbrauch für Dampferzeugung. Wasserknappheit in Sommermonaten. | 4 |  | Erstellung alternativer Energiekonzepte | 4
Bewertung Risiko & Chancen - Beispiele
Integration in die Managementprozesse
Notes: Enfoque más avanzado con evaluación de riesgos.

## Slide 19
Ergebnis: Ableitung und Definition von Zielen
Energie-team
Zielsystem
System-Ziele
Energie Ziele
Leitung
Integration in die Managementprozesse
Ergebnisse
Bewertung Energieeinsatz & Verbrauch
Verbrauchsprognose
Effizienzmaßnahmen
Hauptverbraucher (SEU)
Kennzahlen
Energieziele
Plan zur Energiedatensammlung
Maßnahmenableitung aus Chancen & Risiken
Gibt es schon „System Ziele“
¿
Notes: Paso final: tome en cuenta las acciones de evaluación de riesgos y recompensas al definir los objetivos.
Explique, que junto a los objetivos de energía también se requieren objetivos de gestión que pueden obtenerse fácilmente a partir del análisis de riesgos

## Slide 20
Fokus auf Energieteam anstelle einzelner Managementverantwortlicher
Forderung Bestimmung von Kompetenzanforderungen und Kommunikation
Veränderte Aufbauorganisation
Verantwortung Top-Management
Wie sieht die Rollenverteilung bei Ihnen aus
¿
Notes: Second Main Focus es la difusión de la responsabilidad en la empresa
Requisito es garantía de habilidad y comunicación

## Slide 21
Neue Normanforderungen:
  Bestimmung der erforderlichen Kompetenz für Personen (auch extern!) mit Einfluss auf die ebL bzw. das EnMS
  Einleitung zum Erwerb der benötigten Kompetenz und Prüfung Wirksamkeit
  Bestimmung der internen und externen Kommunikation (worüber, wann, wie, wer mit wem)
  Sicherstellung zuverlässiger und mit EnMS übereinstimmender Inhalte
Expected Documentation:
  z.B. Kompetenzmatrix, Kompetenzanforderung in der Stellenbeschreibung o.ä.
  Prozess zur Regelung der Kommunikation inkl. Kommunikationsmatrix
  Prozess zur Abgabe von Verbesserungsvorschlägen inklusive Entscheidung, ob Verbesserungsvorschläge aufbewahrt werden sollen

Bestimmung von Kompetenz und Kommunikation
Sind Kompentenz Anforderungen aus EnMS bereits berücksichtigt
¿

## Slide 22
Verhaltenskompetenz
Fach-
Kompetenz
Persönlichkeit
Kompetenz und Kommunikation
Dürfen
Können
Wollen
Motivation Erfolg
Wie können wir erreichen, dass Kollegen und Mitarbeiter?
?!

## Slide 23
Was ist das übergeordnete Ziel im Unternehmen?
  Welche die untergeordneten?
  Tipp: Smarte Ziele setzen
Welche Zielgruppe(n) muss / sollte ich berücksichtigen?
  Management, Führungskräfte
  Technische / kaufmännische Mitarbeiter
  Facharbeiter,…
Welche Maßnahmen, Turnus, Formate, Kommunikation eignen sich?
  Was möchte ich mit der z.B. Maßnahmen erreichen ?
  Welche Hindernisse könnten auftreten?
  Wie kontrolliere ich die Wirksamkeit?
  Welche Abteilungen können unterstützen?
  Ganzheitliches Konzept in den KVP einbinden
Mitarbeiterkompetenz und Motivation basiert auf einem Konzept
Gibt es schon ein Kommunikations- konzept
¿

## Slide 24
Ansätze und Beispiele
motivieren
Feedback
beteiligen
Vorschlags-wesen
EnergieScouts
informieren
Inhalte
Veranstaltungen
Arbeitsgruppen
ProNak
Ziel-vereinbarung
Anreizsysteme
Benchmark
Wettbewerbe
Energietage
Medien
Materialien
Aushänge
befähigen
überzeugen
schützen
Bedienung
E-Learning
Checklisten Fachbereiche
Wissen
Fehlerkultur
Checklisten
Automatisieren
PDCA
Coaching
Unternehmens-kultur
Change Management
Vorbilder
Geschichten
Rituale, Kontinuität
Fortbildung

## Slide 25
Messung und Verifizierung

## Slide 26
Übernahme der „High-Level-Structure“
Stärkere Verantwortung und Mitwirkung des Top-Managements
Stärkere Integration in strategische Managementprozesse, insb:
  Kontext- und Risikoanalyse
  Sicherstellung Zielerreichung
  Bestimmung von Kompetenz und Kommunikation
  Ressourcenplanung
Einführung des Konzepts der Normalisierung von Kennzahlen und Ausgangsbasen für konkretere Nachweisführung
Ergänzungen bzgl. des Plans für die Energiedatensammlung
Begriffliche Klarstellungen und Aktualisierung von Definition
Focusthemen für Energy Manager
Significant changes to 50001:2018

## Slide 27
Notwendigkeit zur Normalisierung von Variablen im Monitoring
Effizienz der Kälteerzeugung sinkt mit steigender Außentemperatur!
Effizienz [kWh(Kälte)/kWh(Strom)]
Außentemperatur ist eine externe Einflussgröße!
Faires Monitoring muss das berücksichtigen!

## Slide 28
Energieanwendungen als Systeme
Für den Aufbau von aussagekräftigem Monitoring hilft es, Anlagen als Systeme zu verstehen
Externe Einflüssgrößen
Nutzen
Aufwand
System
Systeme:
setzen Aufwände (z. B. Strom) ein, um Nutzen (z. B. Produkte) zu erzeugen
sind externen Einflussgrößen (z. B. Witterung, Variable Anforderungen an Produkteigenschaften) ausgesetzt, die sich nicht sinnvoll steuern lassen
enthalten interne Einflussgrößen (z. B. Wartung, Regelung, Fahrweisen), die sich sinnvoll optimieren lassen und häufig Effizienzpotenziale bieten
Interne Einflüssgrößen

## Slide 29
Normensprache
29
Normbegriffe: | Bedeutung
„Bereiche mit wesentlichem Energieeinsatz“ | Systeme (Versorgungstechnik, Prozesse, Gebäude), bei denen ein Unternehmen genaues Monitoring durchführen möchte
„Energie-verbrauch“ | Aufwand, der im System anfällt und der mit Energie behaftet ist (z. B. Stromeinsatz bei einer Kälteanlage)
„Relevante Variablen“ | Nutzen, den ein System erzeugt (z. B. Kälte) Externe Einflussgrößen, die von außen auf das System wirken, relevanten Einfluss auf den Aufwand haben und nicht sinnvoll gesteuert werden können (z. B. Außentemperaturen)
„Energetische Ausgangsbasis“ | Baseline, die den Aufwand des Systems im Referenz-zustand als Funktion über Nutzen und externe Einflussgrößen erklärt.
Externe Einflussgrößen

## Slide 30
Empfohlener Einführungsplan Schritt für Schritt
Schritt 3: Planung der angestrebten Visualisierung und Design der EnPIs (Energiekennzahlen)
Schritt 1: Festlegung der Grenzen und Anwendungsbereiche je System (Anlagen-, Prozess-, Gebäudetechnik)
Schritt 4: Implementierung in das Energiecontrolling
Festlegung der Bewertungsarten für unterschiedliche Aufwände
(z. B. Kosten, Primärenergie, CO2)
Auswahl der Systeme für die Erfassung von Ist-Werten
Design der EnPIs, die abgebildet werden sollen
Umsetzung Messstellen
Einpflegen Systeme nach Nutzen-Aufwand-Schema
Umsetzung Schnittstellen
Auswahl der Systeme für Monitoring
Einpflegen und ggf. Vernetzung der EnPIs
Schritt 5: Erfassung, Monitoring und Benchmarking anhand der EnPIs
Monitoring
Erfassung
Erstellung Baseline
Soll-Ist Vergleich
IST-Werte
Ergänzung Systeme um externe Einflussgrößen
Erstellung Benchmarks
Auswahl der Systeme für Benchmarking
Bewertung Einsparpotenziale
Benchmarking
EnPI als Intensität
EnPI als Effizienz
EnPI als Aufwand
Energiekosten-controlling in den Kostenstellen
Effizienz-erhaltung mit Frühwarnsystem
Nachweis Einsparungen (ISO 50001)
Voraus-schauende Wartung
Simulation von Effizienz-maßnahmen
Verifizierung von Effizienz-maßnahmen
Prozess-optimierung mit Benchmarks
Erfolgreicher Einsatz für die betriebliche Praxis
= Erweiterte Anwendung: Monitoring und Benchmarking
= Basis Anwendung: Erfassung Ist-Werte
Schritt 2: Konzeption der Datenerfassung und Spezifizierung der Messstellen
Energie- und Stoffstrom-Schema
Ergänzung N-A Schema um externe Einflussgrößen
Nutzen-Aufwand-Schema
Messkonzept zur Datenerfassung von Nutzen, Aufwand, ext. Einflussgrößen
Abbildung der Systeme und Zuständigkeiten

## Slide 31
Schritt 1: Systemgrenzen und Anwendungsbereiche festlegen
Kälte-kompressor
Freikühler
Anwendungsbereiche festlegen:
Einsparnachweis nach ISO 50001:2018
Effizienzüberwachung (zur Fehlerfrüherkennung)
Corinna Schmidt: Verantwortlich für Kälteerzeugung
cco public domain
Systemgrenze festlegen: Kältestation
Verantwortliche identifizieren:

## Slide 32
Empfohlener Einführungsplan Schritt für Schritt
Schritt 3: Planung der angestrebten Visualisierung und Design der EnPIs (Energiekennzahlen)
Schritt 1: Festlegung der Grenzen und Anwendungsbereiche je System (Anlagen-, Prozess-, Gebäudetechnik)
Schritt 4: Implementierung in das Energiecontrolling
Festlegung der Bewertungsarten für unterschiedliche Aufwände
(z. B. Kosten, Primärenergie, CO2)
Auswahl der Systeme für die Erfassung von Ist-Werten
Design der EnPIs, die abgebildet werden sollen
Umsetzung Messstellen
Einpflegen Systeme nach Nutzen-Aufwand-Schema
Umsetzung Schnittstellen
Auswahl der Systeme für Monitoring
Einpflegen und ggf. Vernetzung der EnPIs
Schritt 5: Erfassung, Monitoring und Benchmarking anhand der EnPIs
Monitoring
Erfassung
Erstellung Baseline
Soll-Ist Vergleich
IST-Werte
Ergänzung Systeme um externe Einflussgrößen
Erstellung Benchmarks
Auswahl der Systeme für Benchmarking
Bewertung Einsparpotenziale
Benchmarking
EnPI als Intensität
EnPI als Effizienz
EnPI als Aufwand
Energiekosten-controlling in den Kostenstellen
Effizienz-erhaltung mit Frühwarnsystem
Nachweis Einsparungen (ISO 50001)
Voraus-schauende Wartung
Simulation von Effizienz-maßnahmen
Verifizierung von Effizienz-maßnahmen
Prozess-optimierung mit Benchmarks
Erfolgreicher Einsatz für die betriebliche Praxis
= Erweiterte Anwendung: Monitoring und Benchmarking
= Basis Anwendung: Erfassung Ist-Werte
Schritt 2: Konzeption der Datenerfassung und Spezifizierung der Messstellen
Energie- und Stoffstrom-Schema
Ergänzung N-A Schema um externe Einflussgrößen
Nutzen-Aufwand-Schema
Messkonzept zur Datenerfassung von Nutzen, Aufwand, ext. Einflussgrößen
Abbildung der Systeme und Zuständigkeiten

## Slide 33
Schritt 2: Daten- und Messkonzept entwickeln
Kältemittel
Strom
Kühlwasser
Kälte-kompressor
Freikühler
Außenluft
Kühlwasser
Input
Output
Fortluft
(ungenutzt)
Energie- und Stoffstromschema zeichnen
Kältemittel
Abwärme (ungenutzt)
Aufwand
Strom
Analyse
Strom
Ansaug- und Fortluft
Kältemittelvorlauf
Kältemittelrücklauf
Definieren
Nutzen
Kälte

## Slide 34
Schritt 2: Daten- und Messkonzept entwickeln
Kälte [kWh(th)]
Vorkühlung [kWh(th)]
Kälte-kompressor
Freikühler
Strom [kWh(el)]
Externe Einflussgröße: Außentemperatur [°C]
Nutzen-Aufwand-Schema zeichnen
Aufwand
Nutzen

## Slide 35
Schritt 2: Daten- und Messkonzept entwickeln
Kälte [kWh(th)]
Vorkühlung [kWh(th)]
Kälte-kompressor
Freikühler
Strom [kWh(el)]
Externe Einflussgröße: Außentemperatur [°C]
Aufwand
Nutzen
Strom: Erfassung für Freikühler und Kältekompressor insgesamt in kWh(el) Kältemenge: Erfassung ab Kältekompressor in kWh(th)
Außentemperatur: Erfassung am Freikühler in °C
D
D
D
D
D
D
Definition, welche Daten für Nutzen, Aufwand, externe Einflussgrößen erfasst (direkt gemessen oder per Messung berechnet) werden sollen

## Slide 36
Schritt 2: Daten- und Messkonzept entwickeln
Kältemittel
Strom
Kühlwasser
Kälte-kompressor
Freikühler
Kälteerzeugung
Außenluft
Kühlwasser
m³
°C
kWh
K
m³
°C
Fortluft
(ungenutzt)
Kältemittel
Abwärme (ungenutzt)
M
M
Input
Output
M
Strom: Messung für Freikühler und Kältekompressor insgesamt in kWh
Kältemittel: Messung Stoffdaten Kältemittelvorlauf und –rücklauf in m³ und °C
Außentemperatur: Messung am Freikühler in °C
M
M
M
M
Planung der Messstellen im S-E-Schema, mit denen die Daten für Nutzen, Aufwand, externe Einflussgrößen erfasst werden können

## Slide 37
Empfohlener Einführungsplan Schritt für Schritt
Schritt 3: Planung der angestrebten Visualisierung und Design der EnPIs (Energiekennzahlen)
Schritt 1: Festlegung der Grenzen und Anwendungsbereiche je System (Anlagen-, Prozess-, Gebäudetechnik)
Schritt 4: Implementierung in das Energiecontrolling
Festlegung der Bewertungsarten für unterschiedliche Aufwände
(z. B. Kosten, Primärenergie, CO2)
Auswahl der Systeme für die Erfassung von Ist-Werten
Design der EnPIs, die abgebildet werden sollen
Umsetzung Messstellen
Einpflegen Systeme nach Nutzen-Aufwand-Schema
Umsetzung Schnittstellen
Auswahl der Systeme für Monitoring
Einpflegen und ggf. Vernetzung der EnPIs
Schritt 5: Erfassung, Monitoring und Benchmarking anhand der EnPIs
Monitoring
Erfassung
Erstellung Baseline
Soll-Ist Vergleich
IST-Werte
Ergänzung Systeme um externe Einflussgrößen
Erstellung Benchmarks
Auswahl der Systeme für Benchmarking
Bewertung Einsparpotenziale
Benchmarking
EnPI als Intensität
EnPI als Effizienz
EnPI als Aufwand
Energiekosten-controlling in den Kostenstellen
Effizienz-erhaltung mit Frühwarnsystem
Nachweis Einsparungen (ISO 50001)
Voraus-schauende Wartung
Simulation von Effizienz-maßnahmen
Verifizierung von Effizienz-maßnahmen
Prozess-optimierung mit Benchmarks
Erfolgreicher Einsatz für die betriebliche Praxis
= Erweiterte Anwendung: Monitoring und Benchmarking
= Basis Anwendung: Erfassung Ist-Werte
Schritt 2: Konzeption der Datenerfassung und Spezifizierung der Messstellen
Energie- und Stoffstrom-Schema
Ergänzung N-A Schema um externe Einflussgrößen
Nutzen-Aufwand-Schema
Messkonzept zur Datenerfassung von Nutzen, Aufwand, ext. Einflussgrößen
Abbildung der Systeme und Zuständigkeiten

## Slide 38
Schritt 3: Angestrebte Visualisierungen planen und entsprechende EnPIs spezifizieren
Methodik zum Aufstellen von Energiekennzahlen vgl.: Broschüre „EnPI-Connect – Teil 1 – Überblick zu Energiekennzahlen“
Notes: Da der Nutzen immer eine relevante Variable ist, ist die Effizienz immer wichtig

## Slide 39
Empfohlener Einführungsplan Schritt für Schritt
Schritt 3: Planung der angestrebten Visualisierung und Design der EnPIs (Energiekennzahlen)
Schritt 1: Festlegung der Grenzen und Anwendungsbereiche je System (Anlagen-, Prozess-, Gebäudetechnik)
Schritt 4: Implementierung in das Energiecontrolling
Festlegung der Bewertungsarten für unterschiedliche Aufwände
(z. B. Kosten, Primärenergie, CO2)
Auswahl der Systeme für die Erfassung von Ist-Werten
Design der EnPIs, die abgebildet werden sollen
Umsetzung Messstellen
Einpflegen Systeme nach Nutzen-Aufwand-Schema
Umsetzung Schnittstellen
Auswahl der Systeme für Monitoring
Einpflegen und ggf. Vernetzung der EnPIs
Schritt 5: Erfassung, Monitoring und Benchmarking anhand der EnPIs
Monitoring
Erfassung
Erstellung Baseline
Soll-Ist Vergleich
IST-Werte
Ergänzung Systeme um externe Einflussgrößen
Erstellung Benchmarks
Auswahl der Systeme für Benchmarking
Bewertung Einsparpotenziale
Benchmarking
EnPI als Intensität
EnPI als Effizienz
EnPI als Aufwand
Energiekosten-controlling in den Kostenstellen
Effizienz-erhaltung mit Frühwarnsystem
Nachweis Einsparungen (ISO 50001)
Voraus-schauende Wartung
Simulation von Effizienz-maßnahmen
Verifizierung von Effizienz-maßnahmen
Prozess-optimierung mit Benchmarks
Erfolgreicher Einsatz für die betriebliche Praxis
= Erweiterte Anwendung: Monitoring und Benchmarking
= Basis Anwendung: Erfassung Ist-Werte
Schritt 2: Konzeption der Datenerfassung und Spezifizierung der Messstellen
Energie- und Stoffstrom-Schema
Ergänzung N-A Schema um externe Einflussgrößen
Nutzen-Aufwand-Schema
Messkonzept zur Datenerfassung von Nutzen, Aufwand, ext. Einflussgrößen
Abbildung der Systeme und Zuständigkeiten

## Slide 40
Benötigte Schnittstellen zur Energieeffizienzcontrolling-Software umsetzen
Source: ÖKOTEC
Schritt 4: Messkonzept, Schnittstellen und Kennzahlen im Energiecontrolling umsetzen

## Slide 41
Schritt 4: Messkonzept, Schnittstellen und Kennzahlen im Energiecontrolling umsetzen
on basis of BMU EnPI-Methodology (Federal Ministry for the Environment, Germany)
EnPI als Aufwand | EnPI als Effizienz | EnPI als Intensität
EnPI als Aufwand | EnPI als Effizienz | EnPI als Intensität
*
kW Kälte
kW Strom
kW Kälte / kW Strom
kW Strom / kW Kälte
EnPIs in der Energieeffizienzcontrolling-Software hinterlegen
Notes: Bildquellen: CC0 Creative Commons Freie kommerzielle Nutzung; Kein Bildnachweis nötig

## Slide 42
Empfohlener Einführungsplan Schritt für Schritt
Schritt 3: Planung der angestrebten Visualisierung und Design der EnPIs (Energiekennzahlen)
Schritt 1: Festlegung der Grenzen und Anwendungsbereiche je System (Anlagen-, Prozess-, Gebäudetechnik)
Schritt 4: Implementierung in das Energiecontrolling
Festlegung der Bewertungsarten für unterschiedliche Aufwände
(z. B. Kosten, Primärenergie, CO2)
Auswahl der Systeme für die Erfassung von Ist-Werten
Design der EnPIs, die abgebildet werden sollen
Umsetzung Messstellen
Einpflegen Systeme nach Nutzen-Aufwand-Schema
Umsetzung Schnittstellen
Auswahl der Systeme für Monitoring
Einpflegen und ggf. Vernetzung der EnPIs
Schritt 5: Erfassung, Monitoring und Benchmarking anhand der EnPIs
Monitoring
Erfassung
Erstellung Baseline
Soll-Ist Vergleich
IST-Werte
Ergänzung Systeme um externe Einflussgrößen
Erstellung Benchmarks
Auswahl der Systeme für Benchmarking
Bewertung Einsparpotenziale
Benchmarking
EnPI als Intensität
EnPI als Effizienz
EnPI als Aufwand
Energiekosten-controlling in den Kostenstellen
Effizienz-erhaltung mit Frühwarnsystem
Nachweis Einsparungen (ISO 50001)
Voraus-schauende Wartung
Simulation von Effizienz-maßnahmen
Verifizierung von Effizienz-maßnahmen
Prozess-optimierung mit Benchmarks
Erfolgreicher Einsatz für die betriebliche Praxis
= Erweiterte Anwendung: Monitoring und Benchmarking
= Basis Anwendung: Erfassung Ist-Werte
Schritt 2: Konzeption der Datenerfassung und Spezifizierung der Messstellen
Energie- und Stoffstrom-Schema
Ergänzung N-A Schema um externe Einflussgrößen
Nutzen-Aufwand-Schema
Messkonzept zur Datenerfassung von Nutzen, Aufwand, ext. Einflussgrößen
Abbildung der Systeme und Zuständigkeiten

## Slide 43
Schritt 5: Monitoring und Benchmarking
Zeitraum: Stunde bis | Strom [kWh] | Kälte [kWh] | Außen-temp. [ °C]
01.07.2017, 10:00 | 212 | 1221 | 24
01.07.2017, 11:00 | 219 | 1296 | 26
01.07.2017, 12:00 | 243 | 1483 | 28
… | … | … | …
31.01.2018, 2:00 | 45 | 492 | -6
31.01.2018, 3:00 | 46 | 504 | -4
Baseline mit der Energieeffizienzcontrolling-Software berechnen
Notes: Da der Nutzen immer eine relevante Variable ist, ist die Effizienz immer wichtig

## Slide 44
Schritt 5: Monitoring und Benchmarking
Referenzzeitraum:
statistische Ermittlung einer Baseline-Funktion, die den Stromverbrauch (Aufwand) anhand Kältemengen (Nutzen) und Außentem-peraturen (externe Einflussgröße) erklärt
Berichtszeitraum:
Anwendung der Baseline auf Kältemengen und Außentemperaturen im Berichtszeitraum
Vergleich des Modells mit der aktuellen Strommessung
Exkurs: Grundlegendes Vorgehen beim Monitoring am Beispiel Kälte
Relevante Variablen
Strom
Time
Abbildung auf Basis ISO 50006
Notes: Da der Nutzen immer eine relevante Variable ist, ist die Effizienz immer wichtig

## Slide 45
Schritt 5: Monitoring und Benchmarking
Verantwortliche mit Auswertungen beauftragen
Corinna Schmidt: Jetzt auch Beauftragte für Effizienzüberwachung und Benchmarking der Kältestation
cco public domain
Notes: Da der Nutzen immer eine relevante Variable ist, ist die Effizienz immer wichtig

## Slide 46
Schritt 5: Monitoring und Benchmarking
Kälte und Außentemperaturen
Weiße Linie: Strom (Baseline)
Graue Linie: Strom (aktuell gemessen)
Grauer Bereich: Toleranz
May 2018
May 2018
Monitoring umsetzen
Notes: Da der Nutzen immer eine relevante Variable ist, ist die Effizienz immer wichtig

## Slide 47
Schritt 5: Monitoring und Benchmarking
Optimierung der Temperaturniveaus bei der Trocknung
Kumulierte Einsparungen (CUSUM)
Wie hoch wäre der Aufwand ohne die Maßnahme gewesen (Baseline)?
Wie hoch war der Aufwand wicklich?
Notes: Da der Nutzen immer eine relevante Variable ist, ist die Effizienz immer wichtig

## Slide 48
Empfohlener Einführungsplan Schritt für Schritt
Schritt 3: Planung der angestrebten Visualisierung und Design der EnPIs (Energiekennzahlen)
Schritt 1: Festlegung der Grenzen und Anwendungsbereiche je System (Anlagen-, Prozess-, Gebäudetechnik)
Schritt 4: Implementierung in das Energiecontrolling
Festlegung der Bewertungsarten für unterschiedliche Aufwände
(z. B. Kosten, Primärenergie, CO2)
Auswahl der Systeme für die Erfassung von Ist-Werten
Design der EnPIs, die abgebildet werden sollen
Umsetzung Messstellen
Einpflegen Systeme nach Nutzen-Aufwand-Schema
Umsetzung Schnittstellen
Auswahl der Systeme für Monitoring
Einpflegen und ggf. Vernetzung der EnPIs
Schritt 5: Erfassung, Monitoring und Benchmarking anhand der EnPIs
Monitoring
Erfassung
Erstellung Baseline
Soll-Ist Vergleich
IST-Werte
Ergänzung Systeme um externe Einflussgrößen
Erstellung Benchmarks
Auswahl der Systeme für Benchmarking
Bewertung Einsparpotenziale
Benchmarking
EnPI als Intensität
EnPI als Effizienz
EnPI als Aufwand
Energiekosten-controlling in den Kostenstellen
Effizienz-erhaltung mit Frühwarnsystem
Nachweis Einsparungen (ISO 50001)
Voraus-schauende Wartung
Simulation von Effizienz-maßnahmen
Verifizierung von Effizienz-maßnahmen
Prozess-optimierung mit Benchmarks
Erfolgreicher Einsatz für die betriebliche Praxis
= Erweiterte Anwendung: Monitoring und Benchmarking
= Basis Anwendung: Erfassung Ist-Werte
Schritt 2: Konzeption der Datenerfassung und Spezifizierung der Messstellen
Energie- und Stoffstrom-Schema
Ergänzung N-A Schema um externe Einflussgrößen
Nutzen-Aufwand-Schema
Messkonzept zur Datenerfassung von Nutzen, Aufwand, ext. Einflussgrößen
Abbildung der Systeme und Zuständigkeiten

## Slide 49
Towards a sustainable agro-food industry. Capacity building programmes in energy efficiency.

## Slide 50: Varianten von EnPIs
Alternativ zur Intensität:
Exkurs

## Slide 51: Beispiel: System mit 1 Nutzen und 1 Aufwand
Kälte-maschine
Aufwand Strom
200 kWh
Nutzen Kälte
800 kWh
Stromeffizienz der Kälteerzeugung
= 800 kWh(th) / 200 kWh(el) = 4,0 kWh(th)/kWh(el)
Stromintensität der Kälteerzeugung
= 200 kWh(el) / 800 kWh(th) = 0,25 kWh(el)/kWh(th)
Alternativ zur Stromintensität:
Exkurs
Stromaufwand der Kälteerzeugung
= 200 kWh(el)

## Slide 52: Beispiel: System mit 1 Nutzen und 2 Aufwänden
Kompres.- Kälte-maschine
Strom
200 kWh
Kälte
800 kWh
Kühlwasser
1.000 kWh
Kühlwassereffizienz = 0,8 kWh(Kälte)/kWh(Kühlwasser)
Stromeffizienz = 4,0 kWh(Kälte)/kWh(Strom)
Stromintensität = 0,25 kWh(Strom)/kWh(Kälte)
Kühlwasserintensität = 1,25 kWh(Kühlwasser)/kWh(Kälte)
Wie hoch ist denn die Effizienz insgesamt?
Wie hoch ist denn die Intensität insgesamt?
Alternativ zur Stromintensität bzw. Kühlwasserintensität:
Exkurs

## Slide 53: Unterschiedliche Aufwände zunächst bewerten, damit sie addiert werden können
…
Bewertungsoptionen
Kosten [€]
Primärenergie [MWhPr]
Bewertungsfaktoren (EAN = Einheit der Aufwands- oder Nutzengröße, z. B. bei Strom: MWhel)
Kostenintensität [€/EAN]
Primärenergieintensität [MWhpr/EAN]
CO2-Emissionen [tCO2]
CO2-Intensität [tCO2/EAN]
Exkurs

## Slide 54: Beispiel: System mit 1 Nutzen und 2 Aufwänden (mit Primärenergieintensität als Bewertungsfaktor)
Primärenergie für Kälteerzeugung= 3,0 kWh(pr)/kWh(el) * 200 kWh(el) + 0,3 kWh(pr)/kWh(Kühlw) * 1.000 kWh(Kühlw) = 900 kWh(pr)
Bewertungsart: Primärenergie
Alternativ zur Primärenergieintensität:
Primärenergieeffizienz der Kälteerzeugung = 800 kWh(Kälte)/900 kWh(pr) = 0,89 kWh(Kälte)/kWh(pr)
Primärenergieintensität der Kälteerzeugung = 900 kWh(pr) / 800 kWh(Kälte)= 1,125 kWh(pr) / kWh(Kälte)
Primärenergieintensität Strom
Primärenergieintensität Kühlwasser
Kompres.- Kälte-maschine
Strom
Kälte
800 kWh(Kälte)
Kühlwasser
200 kWh
1.000 kWh
3 kWh(pr)/kWh
0,3 kWh(pr)/kWh
Exkurs

## Slide 55: Beispiel: System mit 1 Nutzen und 2 Aufwänden (mit Kostenintensität als Bewertungsfaktor)
Kostenintensität Strom
Kostenintensität Kühlwasser
Alternativ zur Kostenintensität:
Kosteneffizienz der Kälteerzeugung = 800 kWh(Kälte) / 4200 Ct = 0,19 kWh(Kälte) / Ct = 19 kWh(Kälte)/€
Kostenintensität der Kälteerzeugung = 4.200 Ct / 800 kWh(Kälte)= 5,3 Ct / kWh(Kälte)
Kosten für Kälteerzeugung= 15 Ct/kWh(Strom) * 200 kWh + 1,2 Ct/kWh(Kühlw) + 1000 kWh = 4.200 Ct = 42 €
Exkurs
Bewertungsart: Kosten
Kompres.- Kälte-maschine
Strom
Kälte
800 kWh(Kälte)
Kühlwasser
200 kWh
1.000 kWh
Woher wissen wir das?
15 Ct./kWh
1,2 Ct./kWh

## Slide 56: Vernetzung: Systeme lassen sich mit den Bewertungsfaktoren als „Bindeglied“ vernetzen
Daher wissen wir das!
Kälte-maschine
Strom
Kälte
Kühlturm
Kühlwasser
200 kWh
1.000 kWh
800 kWh
900 kWh
300 kWh
4000 kWh
400 kWh
15 Ct./kWh
Exkurs

## Slide 57: Umgang mit mehreren Nutzen
Problem: Welcher Aufwand ist welchen Nutzen zuzuordnen?
 Bewertungsfaktoren für Nutzen nicht direkt ermittelbar!
Einfachste Lösung: | Auch einfache Lösung | Lösung wenn anders nicht möglich
Systemgrenzen ausweiten, um System mit nur einem Nutzen zu erhalten | Aufteilung des Systems in Teilsysteme mit jeweils nur einem Nutzen (z. B. mittels feinerer Messung) | Die Bewertungsfaktoren substituierter Nutzen von Vergleichssystemen heranziehen und auf dieser Basis die Bewertungsfaktoren für die Nutzen des Systems ermitteln
Exkurs

## Slide 58: Ermittlung Bewertungsfaktoren gekoppelter Nutzen (BSP 1: Ein Nutzen hat Vorrang; Bewertungsart Kosten)
Variante 1:
Das BHKW ist stromgeführt
Daher wird die Kostenintensität für Gaskessel-Wärme direkt als Bewertungsfaktor für BHKW-Wärme herangezogen.
Auf dieser Grundlage wird die Kostenintensität für BHKW-Strom ermittelt
Kraft-Wärme-Kopplung
Gas
100 kWh * 4 Ct/kWh = 4 €
Wärme
50 kWh
Strom
35 kWh
Gaskessel
Gas
56 kWh * 4 Ct/kWh = 2,2 €
Wärme
50 kWh
Vergleichssystem:
Betrachtetes System:
Exkurs

## Slide 59: Ermittlung Bewertungsfaktoren gekoppelter Nutzen (BSP 2: Nutzen gleichrangig; Bewertungsart Kosten)
Strom-einkauf
Strom
35 kWh * 12 Ct/kWh = 4,2 €
Strom
35 kWh
Variante 2:
BHKW-Strom und BHKW-Wärme werden gleichranging betrachtet
Daher werden die beide Bewertungsfaktoren (für BHKW-Strom und BHKW-Wärme) anhand Vergleichssystem ermittelt
Kraft-Wärme-Kopplung
Gas
100 kWh * 4 Ct/kWh = 4 €
Wärme
50 kWh
Strom
35 kWh
Gaskessel
Gas
56 kWh * 4 Ct/kWh = 2,2 €
Wärme
50 kWh
Vergleichssystem:
Betrachtetes System:
Exkurs