## Slide 1
Workshop
Energiemanagement (Ziele und Vorgaben)
This project has received funding from the European Union’s H2020 Coordination Support Action under Grant Agreement No.785047.
Towards a Sustainable Agro-Food Industry. Capacity Building Programmes in Energy Efficiency.

## Slide 2
Sammlung relevanter Informationen über die energiebezogene Performance
Systemgrenzen definieren
Definition und Quantifizierung von Energieflüssen
Definition und Quantifizierung der relevanten Variablen und statischen Faktoren
Datenerhebung
Identifizierung von Energie-Performance-Indikatoren (EnPI)
Identifizierung der Benutzer von Indikatoren
Geeignetes Verfahren auswählen
Bildung der Energieausgangsbasis EnB
Bestimmung des geeigneten Basiszeitraums
Bestimmung und Prüfung der Energieausgangsbasis
Anwendung von EnPI und EnB
Bestimmen Sie, wann eine Normalisierung erforderlich ist.
Berechnung der Änderung der Energieeffizienz
Kommunikation der Veränderungen in der Energieeffizienz
Wartung und Einstellung der EnPI und das EnB
Kontinuierlicher Verbesserungsprozes
Referenz: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 wird durch ISO 50006 kommentiert:

## Slide 3
  Identifizierung relevanter Energieverbraucher
  "Definition und Quantifizierung der relevanten Variablen und statischen Faktoren."
  Relevante Variablen: quantifizierbarer Faktor, der die energiebezogene Leistung beeinflusst und sich routinemäßig ändert.
    Statische Faktoren: identifizierter Faktor, der die energiebezogene Leistung beeinflusst und sich nicht routinemäßig ändert.
  Bestimmung der relevanten Variablen und deren Einfluss
  Messung: Sicherstellung der Datenqualität
  Identifizierung von Ausreißern
Schlüsselwörter

## Slide 4
Identifizierung von Energie-Performance-Indikatoren (EnPI)
Identifizierung der Benutzer von Indikatoren
Geeignetes Verfahren auswählen
Sammlung relevanter Informationen über die energiebezogene Performance
Systemgrenzen definieren
Definition und Quantifizierung von Energieflüssen
Definition und Quantifizierung der relevanten Variablen und statischen Faktoren
Datenerhebung
Bildung der Energieausgangsbasis EnB
Bestimmung des geeigneten Basiszeitraums
Bestimmung und Prüfung der Energieausgangsbasis
Anwendung von EnPI und EnB
Bestimmen Sie, wann eine Normalisierung erforderlich ist.
Berechnung der Änderung der Energieeffizienz
Kommunikation der Veränderungen in der Energieeffizienz
Wartung und Einstellung der EnPI und das EnB
Kontinuierlicher Verbesserungsprozes
Referenz: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 wird durch ISO 50006 kommentiert:

## Slide 5
Die Kriterien für die Entscheidung, ob ein Energieaverbraucher ein "Significant Energy User" ist, werden vom Unternehmen selbst festgelegt!
Nur auf diese SEUs muss der detaillierte M&V-Ansatz angewendet werden!
Analyse, was die "SEUs" sind.
Notes: Wesentliche Verbraucher: Produktion & Druckluft
Produktion: Verbrauch verschiedenen Anlagen zusammengefasst
DL: zentrale Anlage – einfach zum steuern und Messdaten vorhanden

## Slide 6
Identifizierung von Energie-Performance-Indikatoren (EnPI)
Identifizierung der Benutzer von Indikatoren
Geeignetes Verfahren auswählen
Sammlung relevanter Informationen über die energiebezogene Performance
Systemgrenzen definieren
Definition und Quantifizierung von Energieflüssen
Definition und Quantifizierung der relevanten Variablen und statischen Faktoren
Datenerhebung
Bildung der Energieausgangsbasis EnB
Bestimmung des geeigneten Basiszeitraums
Bestimmung und Prüfung der Energieausgangsbasis
Anwendung von EnPI und EnB
Bestimmen Sie, wann eine Normalisierung erforderlich ist.
Berechnung der Änderung der Energieeffizienz
Kommunikation der Veränderungen in der Energieeffizienz
Wartung und Einstellung der EnPI und das EnB
Kontinuierlicher Verbesserungsprozes
Referenz: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 wird durch ISO 50006 kommentiert:

## Slide 7
Alle relevanten Variablen müssen messbar sein, damit sie berücksichtigt werden können.
Beispiele für relevante Variablen
Benefits
erforderliche Produktionsmenge
Umwelt- und Produktionseinflüsse
Wetter, Druck, Luftfeuchtigkeit, Wind,
Sonnenscheindauer, Produktionsmethoden
Rohmaterialeigenschaften
Art, Reinheit, Aggregatzustand
Source: Conrad Weather Station
Source: urbanmining.at
Was sind relevante Variablen?

## Slide 8
Identifizierung von Energie-Performance-Indikatoren (EnPI)
Identifizierung der Benutzer von Indikatoren
Geeignetes Verfahren auswählen
Sammlung relevanter Informationen über die energiebezogene Performance
Systemgrenzen definieren
Definition und Quantifizierung von Energieflüssen
Definition und Quantifizierung der relevanten Variablen und statischen Faktoren
Datenerhebung
Bildung der Energieausgangsbasis EnB
Bestimmung des geeigneten Basiszeitraums
Bestimmung und Prüfung der Energieausgangsbasis
Anwendung von EnPI und EnB
Bestimmen Sie, wann eine Normalisierung erforderlich ist.
Berechnung der Änderung der Energieeffizienz
Kommunikation der Veränderungen in der Energieeffizienz
Wartung und Einstellung der EnPI und das EnB
Kontinuierlicher Verbesserungsprozes
Referenz: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 wird durch ISO 50006 kommentiert:

## Slide 9
Auswahl der Indikatoren je nach Benutzer und Anwendung
"Kann der Benutzer mit der Kennzahl etwas anfangen?"
Unternehmens-, System- und Werksebene
Referencia: ISO 50006:2014 (E) 4.3.2
Anlagenbediener
Prozessmanager / Produktionsleiter
Wartung und Service
Werksleitung
EMB / Energiemanager
Top-Management / GL
Benutzer der Indikatoren identifizieren

## Slide 10
Identifizierung von Energie-Performance-Indikatoren (EnPI)
Identifizierung der Benutzer von Indikatoren
Geeignetes Verfahren auswählen
Sammlung relevanter Informationen über die energiebezogene Performance
Systemgrenzen definieren
Definition und Quantifizierung von Energieflüssen
Definition und Quantifizierung der relevanten Variablen und statischen Faktoren
Datenerhebung
Bildung der Energieausgangsbasis EnB
Bestimmung des geeigneten Basiszeitraums
Bestimmung und Prüfung der Energieausgangsbasis
Anwendung von EnPI und EnB
Bestimmen Sie, wann eine Normalisierung erforderlich ist.
Berechnung der Änderung der Energieeffizienz
Kommunikation der Veränderungen in der Energieeffizienz
Wartung und Einstellung der EnPI und das EnB
Kontinuierlicher Verbesserungsprozes
Referenz: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 wird durch ISO 50006 kommentiert:
Theorie: Regression
Grundlagen
Erste Anwendung
Modellvalidierung
Optimierung

## Slide 11
Referenzzeitraum:
Statistische Ermittlung einer Basisfunktion, die den Energieverbrauch (Aufwand) auf Basis relevanter Variablen (Nutzen und externe Einflussfaktoren) erklärt.
Berichtsperiode:
Anwendung der Ausgangsbasis auf die tatsächlich relevanten Variablen
Vergleich des Modells mit der aktuellen Strommessung zur Bewertung der Einsparungen
Grundansatz
Überwachung
Relevante Variablen
Aufwand
Zeit
Abbildung nach ISO 50006
Notes: Abbildung in Anlehnung an ISO 50006

## Slide 12
Ist eine statistische Methode, die versucht, eine abhängige Variable durch eine oder mehrere relevante Variablen zu erklären (hier: lineare Abhängigkeit).
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Lineare_Regression
Relevante (erläuternde) Variable
Abhängige (zu erklärende) Variable
Methoden: Beginnen wir mit der linearen Regression.

## Slide 13
Lineare Beziehungen
Darstellung der Korrelation in
einem Scatterplot
Darstellung des erwarteten Energieverbrauchs durch eine vereinfachte lineare Gleichung
y = Erwarteter Energieverbrauch
b = Koeffizient
x = Unabhängige Variable
t= Grundlast
Quelle: https://www.inwt-statistics.del
Grundstruktur der linearen Regressionsfunktionen

## Slide 14
Suche nach der am besten passenden Geraden
Verfahren zur mathematischen Bestimmung der am besten passenden Geraden.
Source: www.methodenberatung.uzh.ch
x = Unabhängige Variable (z.B. Benefit)
y = Energieverbrauch
Computergestützte Lösung: Verfahren der kleinsten Quadrate

## Slide 15
Computergestützte Lösung: Verfahren der kleinsten Quadrate
Ziel: Zu bestimmen, bei welchen Geraden die Quadratsummen zwischen den Geraden und den Messwerten für den Energieverbrauch minimal sind.
Quadratisch, damit:
sich positive und negative Abstände zwischen den Datenpunkten nicht aufheben.
längere Distanzen mit einem höheren Gewicht in die Berechnung einbezogen werden.
Der Abstand zwischen Datenpunkten und Geraden wird auch als Rückstand (ex) "Fehler" bezeichnet.
Berechnung z.B. mit dem Excel "Solver".
Quelle: www.wiwiweb.de

## Slide 16
Identifizierung von Energie-Performance-Indikatoren (EnPI)
Identifizierung der Benutzer von Indikatoren
Geeignetes Verfahren auswählen
Sammlung relevanter Informationen über die energiebezogene Performance
Systemgrenzen definieren
Definition und Quantifizierung von Energieflüssen
Definition und Quantifizierung der relevanten Variablen und statischen Faktoren
Datenerhebung
Bildung der Energieausgangsbasis EnB
Bestimmung des geeigneten Basiszeitraums
Bestimmung und Prüfung der Energieausgangsbasis
Anwendung von EnPI und EnB
Bestimmen Sie, wann eine Normalisierung erforderlich ist.
Berechnung der Änderung der Energieeffizienz
Kommunikation der Veränderungen in der Energieeffizienz
Wartung und Einstellung der EnPI und das EnB
Kontinuierlicher Verbesserungsprozes
Referenz: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 wird durch ISO 50006 kommentiert:
Theorie: Regression
Grundlagen
Erste Anwendung
Modellvalidierung
Optimierung

## Slide 17
Übung 1 mit INDUCE Toolkit zum Monitoring

## Slide 18
Chart: 
| 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644
y (gemessen) | 1200 | 1600 | 1400 | 3200 | 2600 | 1800 | 2400 | 2000 | 2800 | 3000
y (Modell) | 1765.2168 | 2417.3917 | 1982.6084 | 2330.435 | 2069.565 | 2156.5217 | 1895.6517 | 2634.7833 | 2243.4783 | 2504.3483
Null-Hypothese:
Willst du das ernsthaft als Modell verwenden?

## Slide 19
Zu klein
Zu groß
Große Abstände
Zu groß
Prüfgrößen
Willst du das ernsthaft als Modell verwenden?

## Slide 20
ISO 50006 Anhang D.2 listet folgende Prüfgrößen als Prüfgrößen auf, z.B:
(Angepasst) Bestimmtheitsmaß (R²)
Signifikanz (P-Wert)
Empfehlung (nicht in der Normung angegeben!):
Für das gesamte Modell:
Die Signifikanz (P-Wert) sollte kleiner als 0,05 sein (häufige Bezugnahme auf die Literatur).
(Angepasst) R²: so nah wie möglich >0,9
Für die einzelnen unabhängigen Variablen und den Schnittpunkt:
P-Wert: kleiner als 0,05
Geringer Abstand obere/untere Grenzwerte in 95% Konfidenzintervall
ISO 50006: Welche Testwerte sollten verwendet werden?

## Slide 21
Chart: 
| 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644
y (gemessen) | 1200 | 1600 | 1400 | 3200 | 2600 | 1800 | 2400 | 2000 | 2800 | 3000
y (Modell) | 1765.2168 | 2417.3917 | 1982.6084 | 2330.435 | 2069.565 | 2156.5217 | 1895.6517 | 2634.7833 | 2243.4783 | 2504.3483
Chart: 
| 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644
y (gemessen) | 1200 | 1600 | 1400 | 3200 | 2600 | 1800 | 2400 | 2000 | 2800 | 3000
y (Modell) | 1220 | 1640 | 1380 | 3230 | 2580 | 1840 | 2430 | 1980 | 2790 | 3080
Diskussion: Möglichkeiten zur Verbesserung des Modells
Was könnten wir tun, um die Qualität unseres Modells zu verbessern?

## Slide 22
Identifizierung von Energie-Performance-Indikatoren (EnPI)
Identifizierung der Benutzer von Indikatoren
Geeignetes Verfahren auswählen
Sammlung relevanter Informationen über die energiebezogene Performance
Systemgrenzen definieren
Definition und Quantifizierung von Energieflüssen
Definition und Quantifizierung der relevanten Variablen und statischen Faktoren
Datenerhebung
Bildung der Energieausgangsbasis EnB
Bestimmung des geeigneten Basiszeitraums
Bestimmung und Prüfung der Energieausgangsbasis
Anwendung von EnPI und EnB
Bestimmen Sie, wann eine Normalisierung erforderlich ist.
Berechnung der Änderung der Energieeffizienz
Kommunikation der Veränderungen in der Energieeffizienz
Wartung und Einstellung der EnPI und das EnB
Kontinuierlicher Verbesserungsprozes
Referenz: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 wird durch ISO 50006 kommentiert:
Theorie: Regression
Grundlagen
Erste Anwendung
Modellvalidierung
Optimierung

## Slide 23
Multivariate lineare Funktionsbegriffe
Vorher: Aufwand - Nutzen
Die multivariate lineare Regression untersucht, ob/wie die abhängige Variable (Aufwand) durch mehrere unabhängige Variablen erklärt werden kann.
Jetzt: Ein Aufwand - ein Nutzen - verschiedene externe Einflussfaktoren
x1
Einfluss x3
Einfluss x2
x1

## Slide 24
Identifizierung von Energie-Performance-Indikatoren (EnPI)
Identifizierung der Benutzer von Indikatoren
Geeignetes Verfahren auswählen
Sammlung relevanter Informationen über die energiebezogene Performance
Systemgrenzen definieren
Definition und Quantifizierung von Energieflüssen
Definition und Quantifizierung der relevanten Variablen und statischen Faktoren
Datenerhebung
Bildung der Energieausgangsbasis EnB
Bestimmung des geeigneten Basiszeitraums
Bestimmung und Prüfung der Energieausgangsbasis
Anwendung von EnPI und EnB
Bestimmen Sie, wann eine Normalisierung erforderlich ist.
Berechnung der Änderung der Energieeffizienz
Kommunikation der Veränderungen in der Energieeffizienz
Wartung und Einstellung der EnPI und das EnB
Kontinuierlicher Verbesserungsprozes
Referenz: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 wird durch ISO 50006 kommentiert:
Anwendung: Optimierung

## Slide 25
Übung 2 mit INDUCE Monitoring Tool
Notes: Kollinearität: zwei oder mehrere unabh. V ändern sich stets gemeinsam – und dann?

## Slide 26
Jetzt gefällt uns das Modell wirklich gut, wir verwenden es als Ausgangsbasis!
Modell für die Ausgangsbasis

## Slide 27
Identifizierung von Energie-Performance-Indikatoren (EnPI)
Identifizierung der Benutzer von Indikatoren
Geeignetes Verfahren auswählen
Sammlung relevanter Informationen über die energiebezogene Performance
Systemgrenzen definieren
Definition und Quantifizierung von Energieflüssen
Definition und Quantifizierung der relevanten Variablen und statischen Faktoren
Datenerhebung
Bildung der Energieausgangsbasis EnB
Bestimmung des geeigneten Basiszeitraums
Bestimmung und Prüfung der Energieausgangsbasis
Anwendung von EnPI und EnB
Bestimmen Sie, wann eine Normalisierung erforderlich ist.
Berechnung der Änderung der Energieeffizienz
Kommunikation der Veränderungen in der Energieeffizienz
Wartung und Einstellung der EnPI und das EnB
Kontinuierlicher Verbesserungsprozes
Referenz: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 wird durch ISO 50006 kommentiert:

## Slide 28
Identification of Energy Performance Indicators (EnPI)
Identify users of indicators
Select suitable method
Collection of Relevant Information on Energy-Related Performance
Define System Limits
Defining and quantifying energy flows
Defining and quantifying the relevant variables and static factors
Collecting data
Formation of the energy baseline EnB
Determine appropriate baseline period
Determination and testing of the energy baseline
Application of EnPI and EnB
Determine when normalization is required
Calculation of the energy efficiency change
Communicating the changes in energy efficiency
Maintenance and Adjustment of the EnPI and the EnB
Continuous Improvement Process
Reference: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001:2018 is commented by ISO 50006:

## Slide 29
Ausgehend von der Entwicklung haben Sie einen Funktionswert erhalten.
  Die b´s und die t bleiben unverändert.
  Neue X-Werte setzen: Um die Ausgangsbasis für das Monitoring anzuwenden, verwenden Sie die ermittelte Gleichung und die neuen Messwerte für die unabhängigen Variablen.
  Als Ergebnis , erhalten Sie den gemäß dem Regressionsmodell erwarteten Energieverbrauch.
  Zur Überprüfung der Effizienzänderung, werden die aktuell gemessenen Energieverbrauchswerte mit den erwarteten Energieverbrauchswerten verglichen.
Anwendung der Ausgangsbasis auf den Überwachungszeitraum

## Slide 30
  Neue X-Werte setzen: Um die Ausgangsbasis für das Monitoring anzuwenden, verwenden Sie die ermittelte Gleichung und die neuen Messwerte für die unabhängigen Variablen.
  Als Ergebnis , erhalten Sie den gemäß dem Regressionsmodell erwarteten Energieverbrauch.
  Zur Überprüfung der Effizienzänderung, werden die aktuell gemessenen Energieverbrauchswerte mit den erwarteten Energieverbrauchswerten verglichen.
Anwendung der Ausgangsbasis auf den Überwachungszeitraum

## Slide 31
  Bedeutung
  Neue X-Werte setzen: Um die Ausgangsbasis für das Monitoring anzuwenden, verwenden Sie die ermittelte Gleichung und die neuen Messwerte für die unabhängigen Variablen.
  Als Ergebnis , erhalten Sie den gemäß dem Regressionsmodell erwarteten Energieverbrauch.
  Zur Überprüfung der Effizienzänderung, werden die aktuell gemessenen Energieverbrauchswerte mit den erwarteten Energieverbrauchswerten verglichen.
CUSUM-Chart um

## Slide 32
Bedeutung
"Energie-Performancekoeffizient" - Energiewirkungsgrad
Stellt das Verhältnis zwischen dem gemessenen Aufwand und dem erwarteten Aufwand dar.
Der EnPC wird in Prozent angegeben.
Der Prozess ist für Werte unter 100% effizienter geworden.
Bei Werten über 100% hat sich die Effizienz des Prozesses verschlechtert.
EnPC

## Slide 33
Der Vergleich kann auf den Energie-Performance Indikator (Verhältnis von Nutzen zu Aufwand) übertragen werden.
Anstatt den modellierten Energieverbrauch (-aufwand) mit den gemessenen Ausgaben zu vergleichen, werden die Kennzahlen miteinander verglichen:
Vergleich:
Angepasstes EnPI = gemessener Nutzen / modellierter Aufwand
Gemessener EnPI = gemessener Nutzen / gemessener Aufwand
Angepasstes EnPI

## Slide 34
Übung 3 mit INDUCE Monitoring Tool

## Slide 35
Identification of Energy Performance Indicators (EnPI)
Identify users of indicators
Select suitable method
Collection of Relevant Information on Energy-Related Performance
Define System Limits
Defining and quantifying energy flows
Defining and quantifying the relevant variables and static factors
Collecting data
Formation of the energy baseline EnB
Determine appropriate baseline period
Determination and testing of the energy baseline
Application of EnPI and EnB
Determine when normalization is required
Calculation of the energy efficiency change
Communicating the changes in energy efficiency
Maintenance and Adjustment of the EnPI and the EnB
Continuous Improvement Process
Reference: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001:2018 is commented by ISO 50006:

## Slide 36
Statische Faktoren
Das sind Faktoren, die den Energieverbrauch beeinflussen, sich aber nicht routinemäßig ändern
     Produktion neuer Produkte
     Naturkatastrophen
Ändern sich die statischen Faktoren, muss ein neues Regressionsmodell berechnet werden, sonst sind die Ergebnisse nicht mehr vergleichbar!
Quelle: http://www.oekotec.de
Quelle: http://www. directindustry.de
Wann muss die Ausgangsbasis ggf. angepasst werden?

## Slide 37
ISO 50006: Anhaltspunkt, dass eine Ausgangsbasis gegebenenfalls für einen statischen Faktor korrigiert werden muss. Aber keine Aussage darüber, wie dies geschehen soll.
Wann muss die Ausgangsbasis ggf. angepasst werden?
Statischer Faktor
" Vorfall"
" Permanente Veränderung"
Wenn möglich: Korrektur des Datensatzes nach Wiederbeschaffungswert
a) “Bestandsaufnahme": Wie viel Energie wurde bisher eingespart?
Oder: Ausblenden der Messperiode
b) Entwicklung neuer Ausgangsbasis (ggf. mit neuen Einflussgrößen)
c) Fortsetzung des Monitorings

## Slide 38
Verweis: ISO 50006:2014 (E) 4.6
Wann muss die Ausgangsbasis ggf. angepasst werden?
Weitere Ursachen für die Anpassung
Andere Energiequellen
Bessere Verfügbarkeit (mehr Messpunkte) und Häufigkeit der Daten
Energieziele, die sich auf ein anderes Jahr als das der Ausgangsjahr beziehen.
Notes: Wie geht man vor?
  Anpassung des Zeitraums für die Baseline (Referenzzeitraum)
  „Backcasting“  statistisches Modell mit Energiedaten aus Berichtszeitraum abbilden und mit Daten aus Referenzzeitraum vergleichen
  Modell aus Standard Bedingungen und Leistung mit Energiedaten und relevanten Variablen aus Referenz- und Berichtszeitraum

## Slide 39
Identification of Energy Performance Indicators (EnPI)
Identify users of indicators
Select suitable method
Collection of Relevant Information on Energy-Related Performance
Define System Limits
Defining and quantifying energy flows
Defining and quantifying the relevant variables and static factors
Collecting data
Formation of the energy baseline EnB
Determine appropriate baseline period
Determination and testing of the energy baseline
Application of EnPI and EnB
Determine when normalization is required
Calculation of the energy efficiency change
Communicating the changes in energy efficiency
Maintenance and Adjustment of the EnPI and the EnB
Continuous Improvement Process
Reference: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001:2018 is commented by ISO 50006:

## Slide 40
Towards a sustainable agro-food industry. Capacity building programmes in energy efficiency.