## Slide 1
Workshop
Gestión de la Energía (Metas y Objetivos, Indicadores y Línea Base)
This project has received funding from the European Union’s H2020 Coordination Support Action under Grant Agreement No.785047.
Towards a Sustainable Agro-Food Industry. Capacity Building Programmes in Energy Efficiency.

## Slide 2
Recopilación de información relevante sobre el rendimiento relacionado con la energía
Definir los límites del sistema
Definición y cuantificación de flujos de energía.
Definición y cuantificación de variables relevantes y factores estáticos.
Recogida de datos.
Identificación de indicadores de rendimiento energético (IEn)
Identificar usuarios de indicadores.
Seleccione el método adecuado
Formación de la línea base energética LBs
Determinar el periodo de referencia apropiado
Determinación y ensayo de la línea base energética.
Aplicación de IEn y LBs
Determinar cuándo se requiere la normalización.
Cálculo del cambio de eficiencia energética.
Comunicar los cambios en la eficiencia energética.
Mantenimiento y Ajuste de la IEn y el LBs
Proceso de mejora continua
Referencia: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 apoyada por ISO 50006

## Slide 3
  Identificación de los usuarios energéticos relevantes
  “Definición y cuantificación de variables relevantes y factores estáticos”:
    Variables relevantes: Factor cuantificable que afecta el rendimiento relacionado con la energía y cambia de forma rutinaria
    Factores estadísticos: Factores estáticos identificados que afectan el rendimiento relacionado con la energía y no cambian de forma rutinaria
  Determinación de variables relevantes y su influencia
  Medición: Asegurar la calidad de los datos
  Identificación de valores atípicos
Claves

## Slide 4
Recopilación de información relevante sobre el rendimiento relacionado con la energía
Definir los límites del sistema
Definición y cuantificación de flujos de energía.
Definición y cuantificación de variables relevantes y factores estáticos.
Recogida de datos.
Identificación de indicadores de rendimiento energético (IEn)
Identificar usuarios de indicadores.
Seleccione el método adecuado
Formación de la línea base energética LBs
Determinar el periodo de referencia apropiado
Determinación y ensayo de la línea base energética.
Aplicación de IEn y LBs
Determinar cuándo se requiere la normalización.
Cálculo del cambio de eficiencia energética.
Comunicar los cambios en la eficiencia energética.
Mantenimiento y Ajuste de la IEn y el LBs
Proceso de mejora continua
Referencia: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 es comentada por ISO 50006

## Slide 5
¡Los criterios sobre los cuáles decidir si una aplicación de energía es un “Uso significativos de la energía", lo establece la propia compañía!
¡Solo en esos USEs se debe aplicar el enfoque detallado de M&V!
Análisis, ¿qué son los USEs?
Notes: Wesentliche Verbraucher: Produktion & Druckluft
Produktion: Verbrauch verschiedenen Anlagen zusammengefasst
DL: zentrale Anlage – einfach zum steuern und Messdaten vorhanden

## Slide 6
Todas las variables relevantes deben ser medibles para que puedan ser tomadas en cuenta.
Ejemplos de variables relevantes:
Salidas
cantidad de producción requerida
Influencias ambientales y productivas
Clima, Presión, Humedad, Viento, Duración del Sol,
Métodos de Producción
Características de la materia prima
Tipo, pureza, estado de agregación
Source: Conrad Weather Station
Source: urbanmining.at
¿Cuáles son las variables relevantes?

## Slide 7
Recopilación de información relevante sobre el rendimiento relacionado con la energía
Definir los límites del sistema
Definición y cuantificación de flujos de energía.
Definición y cuantificación de variables relevantes y factores estáticos.
Recogida de datos.
Identificación de indicadores de rendimiento energético (IEn)
Identificar usuarios de indicadores.
Seleccione el método adecuado
Formación de la línea base energética LBs
Determinar el periodo de referencia apropiado
Determinación y ensayo de la línea base energética.
Aplicación de IEn y LBs
Determinar cuándo se requiere la normalización.
Cálculo del cambio de eficiencia energética.
Comunicar los cambios en la eficiencia energética.
Mantenimiento y Ajuste de la IEn y el LBs
Proceso de mejora continua
Referencia: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 es comentada por ISO 50006

## Slide 8
Elección de indicadores según usuario y aplicación.
"¿Puede el usuario hacer algo con la figura clave?"
Empresa, Sistema y Nivel de Planta.
Referencia: ISO 50006:2014 (E) 4.3.2
Operadores de Plantas
Gerente de Procesos / Gerente de Producción
Mantenimiento y servicio
Gerentes de plantas
EMB / Gerente de energía
Alta gerencia
Identificar Usuarios de los Indicadores

## Slide 9
Recopilación de información relevante sobre el rendimiento relacionado con la energía
Definir los límites del sistema
Definición y cuantificación de flujos de energía.
Definición y cuantificación de variables relevantes y factores estáticos.
Recogida de datos.
Identificación de indicadores de rendimiento energético (IEn)
Identificar usuarios de indicadores.
Seleccione el método adecuado
Formación de la línea base energética LBs
Determinar el periodo de referencia apropiado
Determinación y ensayo de la línea base energética.
Aplicación de IEn y LBs
Determinar cuándo se requiere la normalización.
Cálculo del cambio de eficiencia energética.
Comunicar los cambios en la eficiencia energética.
Mantenimiento y Ajuste de la IEn y el LBs
Proceso de mejora continua
Referencia: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 es comentada por ISO 50006
Teoría: Regresión
Básico
Primera aplicación
Modelo de validación
Optimización

## Slide 10
Periodo de referencia:
Determinación estadística de una función de línea base que explica el consumo de energía (esfuerzo) sobre la base de variables relevantes (Beneficios y factores de influencia externos).
Periodo de información:
Aplicación de la línea base a variables relevantes reales.
Comparación del modelo con la medición actual para evaluar los ahorros.
Enfoque básico
Relevant Variables
Effort
Time
Illustration based on ISO 50006
Monitorización
Notes: Abbildung in Anlehnung an ISO 50006

## Slide 11
Es un método estadístico que intenta explicar una variable dependiente por una o más variables relevantes (aquí: dependencia lineal).
Fuente: https://de.wikipedia.org/wiki/Lineare_Regression
Variable relevante (explicativa)
Dependiente (a explicar) variable
Métodos: Comencemos con Regresión lineal

## Slide 12
Relaciones lineales
Representación de la
correlación en un diagrama
de dispersión.
Representación del consumo energético esperado mediante una ecuación lineal simplificada
y = Consumo energético previsto
b = Coeficiente
x = Variable independiente t = Carga base
Source: https://www.inwt-statistics.del
Estructura básica de las funciones de regresión lineal

## Slide 13
Buscar la línea recta más adecuada.
Método para la determinación matemática de la línea recta más adecuada.
Fuente: www.methodenberatung.uzh.ch
x = Variable independiente (por ejemplo, beneficio)
y = El consumo de energía
Solución computacional: Método de mínimos cuadrados

## Slide 14
Ejemplo con INDUCE Toolkit para Monitoreo

## Slide 15
Chart: 
| 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644
y (gemessen) | 1200 | 1600 | 1400 | 3200 | 2600 | 1800 | 2400 | 2000 | 2800 | 3000
y (Modell) | 1765.2168 | 2417.3917 | 1982.6084 | 2330.435 | 2069.565 | 2156.5217 | 1895.6517 | 2634.7833 | 2243.4783 | 2504.3483
Hipótesis nula
¿De verdad quieres usar eso como modelo?

## Slide 16
Demasiado pequeña
Demasiado grande
Gran distancia
Too Large
Cantidades de prueba
¿De verdad quieres usar eso como modelo?

## Slide 17
Recomendación (no especificada en la estandarización):
Para todo el modelo:
La significación (P-valor) debe ser inferior a 0.05 (referencia frecuente a la literatura)
(Ajustado) R²: lo más cerca posible > 0.9
For the individual independent variables and the intersection point:
P-valor: menos de 0.05
Límites superior / inferior de pequeña distancia en un intervalo de confianza del 95%
ISO 50006: ¿Qué valores de prueba deben usarse?

## Slide 18
Chart: 
| 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644
y (gemessen) | 1200 | 1600 | 1400 | 3200 | 2600 | 1800 | 2400 | 2000 | 2800 | 3000
y (Modell) | 1765.2168 | 2417.3917 | 1982.6084 | 2330.435 | 2069.565 | 2156.5217 | 1895.6517 | 2634.7833 | 2243.4783 | 2504.3483
Chart: 
| 42370 | 42401 | 42430 | 42461 | 42491 | 42522 | 42552 | 42583 | 42614 | 42644
y (gemessen) | 1200 | 1600 | 1400 | 3200 | 2600 | 1800 | 2400 | 2000 | 2800 | 3000
y (Modell) | 1220 | 1640 | 1380 | 3230 | 2580 | 1840 | 2430 | 1980 | 2790 | 3080
Discusión: Posibilidades para mejorar el modelo
¿Qué podríamos hacer para mejorar la calidad de nuestro modelo?

## Slide 19
Antes: una entrada- una salida
La regresión lineal multivariante examina si / cómo la variable dependiente (esfuerzo) puede explicarse por varias variables independientes.
Ahora: Un Esfuerzo - un Beneficio - varios Factores de Influencia externos
x1
Influencia x3
Influencia x2
x1
Términos de función lineal multivariable

## Slide 20
Recopilación de información relevante sobre el rendimiento relacionado con la energía
Definir los límites del sistema
Definición y cuantificación de flujos de energía.
Definición y cuantificación de variables relevantes y factores estáticos.
Recogida de datos.
Identificación de indicadores de rendimiento energético (IEn)
Identificar usuarios de indicadores.
Seleccione el método adecuado
Formación de la línea base energética LBs
Determinar el periodo de referencia apropiado
Determinación y ensayo de la línea base energética.
Aplicación de IEn y LBs
Determinar cuándo se requiere la normalización.
Cálculo del cambio de eficiencia energética.
Comunicar los cambios en la eficiencia energética.
Mantenimiento y Ajuste de la IEn y el LBs
Proceso de mejora continua
Referencia: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 es comentada por ISO 50006
Aplicación
Optimización

## Slide 21
Ejemplo con INDUCE Monitor Tool
Notes: Kollinearität: zwei oder mehrere unabh. V ändern sich stets gemeinsam – und dann?

## Slide 22
Ahora nos gusta mucho el modelo, ¡lo usaremos como línea de base!
Modelo para línea de base

## Slide 23
Recopilación de información relevante sobre el rendimiento relacionado con la energía
Definir los límites del sistema
Definición y cuantificación de flujos de energía.
Definición y cuantificación de variables relevantes y factores estáticos.
Recogida de datos.
Identificación de indicadores de rendimiento energético (IEn)
Identificar usuarios de indicadores.
Seleccione el método adecuado
Formación de la línea base energética LBs
Determinar el periodo de referencia apropiado
Determinación y ensayo de la línea base energética.
Aplicación de IEn y LBs
Determinar cuándo se requiere la normalización.
Cálculo del cambio de eficiencia energética.
Comunicar los cambios en la eficiencia energética.
Mantenimiento y Ajuste de la IEn y el LBs
Proceso de mejora continua
Referencia: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 es comentada por ISO 50006

## Slide 24
Desde el desarrollo de la línea base, ha recibido un término de función
  Las b’ y las T permanecen sin cambios.
  Establecer nuevos valores de x: Para aplicar la línea base para el monitoreo, use la ecuación determinada y use los nuevos valores medidos para las variables independientes.
  Como resultado, obtienes el consumo energético esperado según el modelo de regresión.
  Para comprobar el cambio de eficiencia, los valores de consumo de energía medidos actualmente se comparan con los valores de consumo de energía esperados.
Aplicación de la línea base al periodo de seguimiento

## Slide 25
Significado
"Coeficiente de rendimiento energético" - Coeficiente de eficiencia energética
Representa la relación entre el gasto medido y el gasto esperado.
El EnPC se especifica como un porcentaje.
El proceso se ha vuelto más eficiente para valores por debajo del 100%.
A valores superiores al 100%, la eficiencia del proceso se ha deteriorado.
EnPC

## Slide 26
La comparación se puede transferir al indicador de rendimiento energético (relación entre entrada y salida).
En lugar de comparar el consumo de energía (gasto) modelado con el gasto medido, las proporciones se comparan entre sí:
Comparación:
IEn ajustado = Salida medida / Entrada modelada
IEn medido = Salida medida / Entrada medida
IEn ajustado

## Slide 27
Ejercicio 3 con INDUCE Monitor Tool

## Slide 28
Recopilación de información relevante sobre el rendimiento relacionado con la energía
Definir los límites del sistema
Definición y cuantificación de flujos de energía.
Definición y cuantificación de variables relevantes y factores estáticos.
Recogida de datos.
Identificación de indicadores de rendimiento energético (IEn)
Identificar usuarios de indicadores.
Seleccione el método adecuado
Formación de la línea base energética LBs
Determinar el periodo de referencia apropiado
Determinación y ensayo de la línea base energética.
Aplicación de IEn y LBs
Determinar cuándo se requiere la normalización.
Cálculo del cambio de eficiencia energética.
Comunicar los cambios en la eficiencia energética.
Mantenimiento y Ajuste de la IEn y el LBs
Proceso de mejora continua
Referencia: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 es comentada por ISO 50006

## Slide 29
Factores Estáticos
Estos son factores que influyen en el consumo de energía, pero que no cambian de forma rutinaria.
 Producción de nuevos productos.
 Desastres naturales
Si los factores estáticos cambian, se debe calcular un nuevo modelo de regresión; de lo contrario, ¡los resultados ya no serán comparables!
Fuente: http://www.oekotec.de
Fuente: http://www.directindustry.de
¿Cuándo debe ajustarse la línea de base si es necesario?

## Slide 30
ISO 50006: Indicación de que una línea de base debe corregirse si es necesario para un factor estático. Pero ninguna afirmación sobre cómo se debe hacer esto.
¿Cuándo debe ajustarse la línea de base si es necesario?
FACTOR ESTÁTICO
“Incidente”
“Permanent Change”
Si es posible: corrección del conjunto de datos por valor de reemplazo
a) “Inventario”: ¿Cuánta energía se ha ahorrado hasta ahora?
O bien: ocultar el periodo de medición
b) Desarrollo de nuevas líneas de base (con nuevas variables de influencia si es necesario)
c) Continuación del seguimiento

## Slide 31
Verweis: ISO 50006:2014 (E) 4.6
¿Cuándo debe ajustarse la línea de base si es necesario?
Otras causas para el ajuste de la línea de base
Otras fuentes de energía
Mejor disponibilidad (más puntos de medición) y frecuencia de los datos
Objetivos energéticos relativos a un año distinto del de referencia
Notes: Wie geht man vor?
  Anpassung des Zeitraums für die Baseline (Referenzzeitraum)
  „Backcasting“  statistisches Modell mit Energiedaten aus Berichtszeitraum abbilden und mit Daten aus Referenzzeitraum vergleichen
  Modell aus Standard Bedingungen und Leistung mit Energiedaten und relevanten Variablen aus Referenz- und Berichtszeitraum

## Slide 32
Recopilación de información relevante sobre el rendimiento relacionado con la energía
Definir los límites del sistema
Definición y cuantificación de flujos de energía.
Definición y cuantificación de variables relevantes y factores estáticos.
Recogida de datos.
Identificación de indicadores de rendimiento energético (IEn)
Identificar usuarios de indicadores.
Seleccione el método adecuado
Formación de la línea base energética LBs
Determinar el periodo de referencia apropiado
Determinación y ensayo de la línea base energética.
Aplicación de IEn y LBs
Determinar cuándo se requiere la normalización.
Cálculo del cambio de eficiencia energética.
Comunicar los cambios en la eficiencia energética.
Mantenimiento y Ajuste de la IEn y el LBs
Proceso de mejora continua
Referencia: ISO 50006:2014 (E) 4.1.4
ISO 50001: 2018 es comentada por ISO 50006

## Slide 33
Plan de acción, metas y objetivos
Objetivo |  | Reducción del 5% del consumo de gas natural mediante control operacional hasta el año 2014 |  |  |  |  |  | 
Descripción |  | Actividades | Responsables | Fecha | Recursos | Método de verificación | Método de evaluación del desempeño | Presupuesto / año
Meta I: |  | Reducción del consumo de gas natural en calderas en un 15% aplicando control operacional hasta 2014 respecto a la línea de base de consumo 2012 |  |  |  |  |  | 
Plan de acción | Establecer, comunicar e implementar la matriz de control operacional de calderas | Especificar, comprar e instalar los equipos de medición requeridos para el control operacional | Técnico de calderas, supervisor de área | Oct-13 | Contrato experto externo | Revisión de especificaciones técnicas, orden de compra, programa de instalación de funcionamiento de equipos | IDE de área de caldera | 4.000.000
 |  | Establecer y verificar procedimientos de control operacional en el área | Operador de calderas, supervisor del área | Dic-13 | 16 horas | Instructivo de operación, registro de operación de calderas |  | 200.00
 |  | Seguimiento medición y análisis del desempeño energético de calderas | Operador de calderas, supervisor del área- Técnico de mantenimiento del área | Por turno | 20 minutos al finalizar el turno | Registro de calderas |  | 150.000

## Slide 34
Towards a sustainable agro-food industry. Capacity building programmes in energy efficiency.