## Slide 1
Workshop
Best Practice aus den Bereichen Monitoring und Benchmarking
This project has received funding from the European Union’s H2020 Coordination Support Action under Grant Agreement No.785047.
Towards a Sustainable Agro-Food Industry. Capacity Building Programmes in Energy Efficiency.

## Slide 2
Best-Practice Beispiele: Wie Unternehmen der Ernährungsindustrie von aussagekräftigem Monitoring und Benchmarking profitiert haben

## Slide 3
Training Unit developed by ÖKOTEC
Systemgrenze | Best Practice
Dryers | Prozessoptimierung durch Benchmarking; Energieeffizienzüberwachung; Maßnahmenauswertung
Verpackung | Auswertung des Effizienzvorteils unterschiedlicher Technologien bei der Verpackung (Benchmarking); Effizienzüberwachung
BHKW | Effizienzüberwachung; Ableitung von Optimierungsansätzen bei Wartungszyklen
Druckluftstation | Identifizierung von Potenzialen zur energieeffizienten Regelung
Wärmerück-gewinnung | Effizienzüberwachung; Maßnahmenauswertung
Best Practice Beispiele aus Monitoring und Benchmarking

## Slide 4
Die Auswirkungen der Maßnahme können quantifiziert und Investitionsentscheidungen über die Übertragung auf die anderen Trockner getroffen werden.
Optimierung des Trocknungsprozesses
Temperaturabsenkung in der Heizphase
Energiekosteneinsparung
Source of Diagram: ÖKOTEC EnEffCo
Maßnahmenauswertung bei der Trocknungsoptimierung

## Slide 5
Es gibt 8 verschiedene Trockner im Unternehmen. Nachdem Baseline für jeden Trockner entwickelt wurde, kann simuliert werden, was ein Trockner verbrauchen würde, wenn er die Produktionsaufgabe eines anderen Trockners erfüllt hätte.
Das Diagramm zeigt den Energiekostenvorteil des effizientesten Trockners im Vergleich zum Trockner, der tatsächlich für die Durchführung der Trocknungsaufgabe verwendet wurde.
Vergleicht man alle 8 Trockner, kann ein Energieeffizienz-Ranking durchgeführt werden. Auf dieser Basis kann eine Prozessoptimierung durchgeführt werden (primärer Einsatz der effizientesten Trockner).Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
Aktuelle Energiekosten
Bench-mark
Einsparpotenzial
Source of Diagram: ÖKOTEC EnEffCo
Benchmarking der Trockner

## Slide 6
Training Unit developed by ÖKOTEC
Systemgrenze | Best Practice
Dryers | Prozessoptimierung durch Benchmarking; Energieeffizienzüberwachung; Maßnahmenauswertung
Verpackung | Auswertung des Effizienzvorteils unterschiedlicher Technologien bei der Verpackung (Benchmarking); Effizienzüberwachung
BHKW | Effizienzüberwachung; Ableitung von Optimierungsansätzen bei Wartungszyklen
Druckluftstation | Identifizierung von Potenzialen zur energieeffizienten Regelung
Wärmerück-gewinnung | Effizienzüberwachung; Maßnahmenauswertung
Best Practice Beispiele aus Monitoring und Benchmarking

## Slide 7
Das Diagramm zeigt die Überwachung der Energiekosten einer Trocknungsanlage auf täglicher Basis durch Vergleich der Basislinie mit den tatsächlichen Energiekostenwerten.
Im August gab es einen unerwarteten Höhepunkt der Energiekosten und der Energiemanager erhielt eine Frühwarn-E-Mail vom Energieüberwachungssystem.
Er konnte sofort reagieren und bemerkte, dass die Bedienelemente bei der Wartung falsch eingestellt waren. Er konnte eingreifen und hohe Energiekosten vermeiden, die entstanden wären, wenn der Fehler nicht bemerkt worden wäre.
Unerwarteter Mehrverbrauch
Toleranzbereich
Source of Diagram: ÖKOTEC EnEffCo
Effizienzüberwachung bei einer Verpackungsanlage

## Slide 8
Aufgabe erfüllt, aber eine andere Technologie anwendet. Da die Basislinien für jede der Verpackungslinien vorhanden sind, ist ein Vergleich durch Benchmarking möglich.
Die Benchmarking-Ergebnisse zeigen, dass eine der Verpackungslinien wesentlich effizienter arbeitet als die andere. Für jeden Tag kann das Einsparpotenzial bewertet werden, wenn nicht die weniger effiziente Verpackungslinie, aber die effiziente Verpackungslinie hätte die Verpackungsaufgabe erfüllt.
In diesem Zusammenhang ist eine bessere Kapazitätsplanung möglich. Darüber hinaus kann eine solide Investitionsentscheidung über den Ersatz der weniger effizienten Verpackungslinie getroffen werden.
Einsparpotenzial
Source of Diagram: ÖKOTEC EnEffCo
Benchmarking der Verpackungsanlagen

## Slide 9
Training Unit developed by ÖKOTEC
Systemgrenze | Best Practice
Dryers | Prozessoptimierung durch Benchmarking; Energieeffizienzüberwachung; Maßnahmenauswertung
Verpackung | Auswertung des Effizienzvorteils unterschiedlicher Technologien bei der Verpackung (Benchmarking); Effizienzüberwachung
BHKW | Effizienzüberwachung; Ableitung von Optimierungsansätzen bei Wartungszyklen
Druckluftstation | Identifizierung von Potenzialen zur energieeffizienten Regelung
Wärmerück-gewinnung | Effizienzüberwachung; Maßnahmenauswertung
Best Practice Beispiele aus Monitoring und Benchmarking

## Slide 10
Ein Unternehmen hat ein großes BHKW, das es regelmäßig wartet. Bei der Überwachung wurde festgestellt, dass die Energiekosten manchmal schon länger vor der geplanten Wartung steigen. In anderen Fällen wurde die energetische Instandhaltung durchgeführt, bevor die Energiekosten tatsächlich stiegen.
Source of Diagram: ÖKOTEC EnEffCo
Vorausschauende Wartung beim BHKW

## Slide 11
Source of Diagram: ÖKOTEC EnEffCo
Vorausschauende Wartung beim BHKW
Jetzt gibt es ein Frühwarnsystem, das den Energiemanager über steigende Energiekosten informiert, damit er die Wartung veranlassen kann, wenn sie tatsächlich benötigt wird.

## Slide 12
Training Unit developed by ÖKOTEC
Systemgrenze | Best Practice
Dryers | Prozessoptimierung durch Benchmarking; Energieeffizienzüberwachung; Maßnahmenauswertung
Verpackung | Auswertung des Effizienzvorteils unterschiedlicher Technologien bei der Verpackung (Benchmarking); Effizienzüberwachung
BHKW | Effizienzüberwachung; Ableitung von Optimierungsansätzen bei Wartungszyklen
Druckluftstation | Identifizierung von Potenzialen zur energieeffizienten Regelung
Wärmerück-gewinnung | Effizienzüberwachung; Maßnahmenauswertung
Best Practice Beispiele aus Monitoring und Benchmarking

## Slide 13
Im Rahmen des Monitorings stellte ein Unternehmen fest, dass die Energiekosten einer Druckluftstation am Wochenende höher waren als erwartet. In diesen Phasen wurden nach Zeiten hoher Produktion geringe Mengen an Druckluft produziert.
Nach den Analysen wurde bewertbar, welche Kosteneinsparungen eine übergeordnete Regelung erzielen könnte. Mit dieser Information kann das Unternehmen eine Investitionsbewertung durchführen.
Source of Diagram: ÖKOTEC EnEffCo
Monitoring einer Druckluftstation

## Slide 14
Training Unit developed by ÖKOTEC
Systemgrenze | Best Practice
Trockner | Prozessoptimierung durch Benchmarking; Energieeffizienzüberwachung; Maßnahmenauswertung
Verpackung | Auswertung des Effizienzvorteils unterschiedlicher Technologien bei der Verpackung (Benchmarking); Effizienzüberwachung
BHKW | Effizienzüberwachung; Ableitung von Optimierungsansätzen bei Wartungszyklen
Druckluftstation | Identifizierung von Potenzialen zur energieeffizienten Regelung
Wärmerück-gewinnung | Effizienzüberwachung; Maßnahmenauswertung
Best Practice Beispiele aus Monitoring und Benchmarking

## Slide 15
kW heat recovery
Bei der Überwachung der Wärmerückgewinnung einer Druckluftstation identifizierte ein Unternehmen Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmerückgewinnung.
Weiße Linie: Gemäß Baseline erwartete Wärmerückgewinnung
Dunkelgraue Linie: Tatsächliche Wärmerückgewinnung
Hellgrün: Toleranzbereich
Source of Diagram: ÖKOTEC EnEffCo
Bewertung der Effekte aus Optimierung der Wärmerückgewinnung

## Slide 16
Nach der Realisierung konnten die Auswirkungen bewertet werden. Nun, da das Unternehmen die Auswirkungen der Maßnahme kennt, kann es sicherere Investitionsbewertungen für die Übertragung auf andere Stationen vornehmen.
kW heat recovery
Dunkelgrün: Sicher quantifizierbare zusätzliche Wärmerückgewinnung
Source of Diagram: ÖKOTEC EnEffCo
Bewertung der Effekte aus Optimierung der Wärmerückgewinnung

## Slide 17
Towards a sustainable agro-food industry. Capacity building programmes in energy efficiency.